Weifang PR55GF

| Общие технические данные |
| --- |
| Серия | Weifang PR55GF |
| Макс. мощность [LTP] кВА/кВт | 55/50 |
| Длительная мощность [PRP] кВА/кВт | 52/47 |
| Тип генератора |  |
| Тип конструкции/изоляция | синхронный/класс Н |
| Номинальное напряжение | 400 В 3~/230 В 1~ |
| Номинальный ток/cos φ | 75 A 3~/0.8 |
| Частота/управление | 50 Гц/электронное |
| Двигатель: производитель/тип | Weifang |
| Конструкция | 4-цилиндр. 4-такт. |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Мощность двигателя[PRP] | 41 кВт |
| Скорость вращения двиг. об/мин. | 1500 |
| Пусковая система/аккумулятор | электростартер/12 В |
| Топливо | Дизельное |
| Продолж. работы | 12 ч |
| Уровень звуковой мощности LWA | 71 дБ(А) |
| Вес, кг | 950 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 225х95х160 |

Дополнительнае характеристики

| Кожух | Металический оцинкованный шумопоглощающий кожух, с окрашиванием с наружи |
| --- | --- |
| Система воздухозаборника | Показатель обслуживания Air Cleaner для тяжелых условий эксплуатации |
| Охлаждение | Радиатор |
| Система | - Сливная труба охлаждающей жидкости с клапаном - Вентиляторы и ремни безопасности |
| Система вытяжки | Промышленный глушитель выхлопных газов |
| Система контроля | - Панель управления – ComAP - Панель управления автозапуска |
| Генератор и выключатель | - Изоляция класса H - Автоматический регулятор напряжения - Защита IP23 - Автоматический выключатель |
| Система смазки | - Смазочный масляный фильтр - Слив масла с клапаном - Индикатор давления смазочного масла |
| Топливная система | Топливный фильтр с встроенным водоотделителем 12 часов базовый топливный бак |

Гарантія – 2 роки або  2000 мото- годин